# Спортивное малокалиберные и крупнокалиберные винтовки:
Биатлон-7-3, Биатлон-7-3А, Биатлон-7-4, Биатлон-7-4А, ТОЗ-8, СМ-2, Рекорд-1,
Рекорд-1-308, Рекорд-2, Рекорд-2-308, Урал-5-1, Урал-6-2

### Из чего стреляют биатлонисты

В статье "Винтовки для биатлона. Из чего стреляют на Олимпиаде биатлонисты" есть более подробное описание истории винтовок для биатлонистов. В данной статье описываются технические характеристики винтовок для биатлона.

### Спортивные винтовки Биатлон-7-3, Биатлон-7-3А, Биатлон-7-4, Биатлон-7-4А

Спортивные винтовки "Биатлон" предназначены для стрельбы в соревнованиях по биатлону на дистанции 50 м, винтовки "Биатлон-7-3", "Биатлон-7-ЗА" рекомендуются женщинам и юниорам, "Биатлон-7-4", "Биатлон-7-4А" - мужчинам.

Все модели созданы на единой конструктивной базе и отличаются друг от друга размерами ложи и положением спускового крючка относительно рукоятки, а также в исполнении для "левши" и с предохранителем.

Запирание канала ствола винтовок производится механизмом кривошипно-шатунного типа с вертикальными осями вращения, что позволяет производить быструю перезарядку без нарушения изготовки стрелка. Положение центра масс винтовок регулируется установкой или снятием балансировочных грузов.

Для предохранения канала ствола, мушки и диоптрического прицела от загрязнения предусмотрены защитные крышки.

Спусковой механизм позволяет регулировать усилие, характер спуска и ход спускового крючка без разборки винтовки. Он снабжен дополнительным устройством блокировки курка для проведения тренировочных стрельб "вхолостую".

Для винтовок "Биатлон-7-ЗА" и "Биатлон-7-4А" применяется ствол фирмы "Anschutz".

Конструкция ложи с регулируемым по длине прикладом за счет прокладок, наличия щеки, регулируемой в вертикальном и горизонтальном направлениях, позволяет выбрать наиболее удобную изготовку при стрельбе.

В прикладе ложи имеется кассета для переноски запасных магазинов.

Стрелковый ремень - быстросъемный, состоит из двух частей - петли и ремня. Плечевой ремень оригинальной конструкции - с пружинящими элементами.

Винтовка комплектуется двумя видами магазинов: обычным - на пять патронов и магазином с крышкой для трех дополнительных патронов.

Для стрельбы применяются патроны кольцевого воспламенения калибра 5,6 мм (. 22LR) с максимальным эксплуатационным давлением пороховых газов не более 180 МПа (1836 кгс/кв. см). Параметры канала ствола и патронника, а также узла запирания позволяют использовать патроны отечественного и иностранного производства.

Технические характеристики

|  | Биатлон-7-3 Биатлон-7-3А | Биатлон-7-4 Биатлон-7-4А |
| --- | --- | --- |
| Калибр, мм | 5,6 (.22LR) | 5,6 (.22LR) |
| Применяемый патрон | 5,6 (.22LR) | 5,6 (.22LR) |
| Масса, кг | 4 | 4,5 |
| Длина ствола, мм | 500 | 500 |
| Пределы регулировки усилия спуска, кгс | 0,5...1,0 | 0,5...1,0 |
| Вместимость магазина, шт. патронов | 5 | 5 |
| Величина регулировки затылка приклада по длине, мм | 30 | 20 |
| Величина регулировки щеки приклада, мм по вертикали по горизонтали | 7,5 6 | 7,5 6 |
| Величина регулировки рабочего хода спускового крючка, мм | 2..4 | 2..4 |
| Габаритные размеры, мм | 1035х90х290 | 1050х90х290 |

## Малокалиберная винтовка ТОЗ-8. Назначение. Боевые свойства. Устройство

Назначение и боевые свойства малокалиберной винтовки ТОЗ-8

Малокалиберное оружие подразделяется на спортивно-массовое, предназначенное для учебных целей и массового спорта как переходное к боевому оружию, и спортивно-целевое, предназначенное для установления наивысших достижений по стрельбе.
Малокалиберная винтовка ТОЗ-8 является спортивно-массовым образцом. Она предназначена для начального обучения стрелков-спортсменов, тренировок стрелков-разрядников и массовых соревнований в тирах и на стрельбищах.
Боевые свойства малокалиберной винтовки ТОЗ-8: калибр - 5,6 мм; вес - 3,12 кг; общая длина - 111 см; длина прицельной линии около 587 мм; начальная скорость пули -около 310 м/сек; скорострельность-10-12 выстрелов в минуту; прицельная дальность- 250 м; наибольшая дальность полета пули - от 1200 до 1600 м; убойная сила пули сохраняется на дальности до 800 м.

Назначенце и устройство частей и механизмов винтовки.

Винтовка ТОЗ-8 состоит из ствола, ствольной коробки, спускового механизма, прицела, мушки с намушиком, затвора и ложи.
Ствол служит для направления полета пули.
Ствольная коробка соединена посредством пенька со стволом. Она служит для помещения в ней затвора и вкладыша. К ней прикреплен спусковой механизм. Сзади ствольная коробка "закрывается крышкой или колпачком.


IMGR2
Ствольная коробка со спусковым механизмом и вкладышем:
а - ствольная коробка; б - спусковой механизм; в - вкладыш;
1 - канал для помещения затвора; 2 - коленчатый вырез; 3 - отверстие для хвостового шурупа; 4 - окно; 5 - отверстие для отвода пороховых газов; 6 - ось спускового крючка; 7 - спусковой крючок; 8 - спусковая пружина; 9 -стойка спусковой пружины; 10 - винт спусковой пружины; 11-отражательный выступ; 12 - направляющий паз для направления патронов в патронник; 13 - направляющие скосы, облегчающие подачу патрона в патронник; 14 - выем для досылателя боевой личинки затвора; 15 на винтованное отверстие для винта спусковой пружины.

Спусковой механизм необходим для спуска курка с боевого взвода. Он состоит из спускового крючка, спусковой пружины, винта спусковой пружины. На спусковой пружине имеется стойка, передняя часть которой является затворной задержкой, а задняя - шепталом.
Вкладыш предназначен для направления патронов в патронник и для отражения гильз (патронов),
Затвор служит для досылания патронов в патронник, запирания канала ствола, производства выстрела и извлечения стреляной гильзы. Он состоит из боевой личинки, стебля затвора с рукояткой, курка, ударника с бойком, боевой пружины и муфты.
Боевая личинка предназначается для соединения всех частей затвора. Она имеет внутри канал для ударника, боевой пружины и муфты и чашечку для шляпки патрона с отверстием для выхода бойка ударника. По бокам боевой личинки находятся два продольных паза: в правом помещается выбрасыватель, в левом - гильзоотражатель с пружинами. В передней нижней части боевой личинки сделан выступ, выполняющий роль досылателя патрона, в задней части имеется пенек с отверстием для надевания стебля затвора с рукояткой.

Затвор: 1- курок; 2-стебель; 3 - боевая пружина; 4 -боевая личинка; 5 - выбрасыватель: 6 - гильзодержатель; 7 - пружина гильзовыбрасывателя;8 - ударник

Стебель затвора с рукояткой необходим для удобства действия затвором. Он имеет два больших выреза для выступов курка, когда он спущен, и два малых выреза для выступов курка при открытом затворе. Передняя часть стебля соединена с пеньком боевой личинки посредством кольцевой проточки между пеньком и задним срезом личинки.
Курок удерживает ударник на боевом взводе. Он имеет полукруглые выступы и скос, являющийся боевым взводом. Внутри курка сделано нарезное отверстие для навинчивания на ударник, а сзади - сквозное отверстие для крепления курка на ударнике шпилькой.
Ударник служит для удара бойком по закраине гильзы. На него надевается боевая пружина с муфтой. Он имеет впереди венчик для упора пружины и боек, сзади - нарезную часть для навинчивания курка.
Боевая пружина сообщает ударнику поступательное движение. Она надевается на ударник, причем переднем концом упирается в венчик ударника, а задним - в муфту.
Прицельное приспособление предназначено для направления винтовки в цель и придания ей необходимого угла прицеливания.
Оно состоит из секторного прицела открытого типа и мушки с наушником.

Малокалиберный патрон бокового огня:
1- пуля; 2 - гильза; 3 - закраина гильзы; 4 - ведущие пояски; 5 - пороховой заряд; 6- ударный состав; 7 - сферическое углубление

Патрон для малокалиберной винтовки отличается отсутствием специального капсюля. Ударный состав, необходимый для воспламенения порохового заряда, впрессовывается в шляпку гильзы между стенками ее закраины.
Гильза изготовляется из латуни и имеет цилиндрическую форму. Внутри гильзы, кроме ударного состава, помещается бездымный пироксилиновый порох. В передней части гильзы укрепляется пуля, изготовленная из сплава свинца с сурьмой. В средней части пули сделаны ведущие пояски для уменьшения трения о канал ствола. На задней части имеется сферическое углубление для предупреждения прорыва газов между пулей и стенками ствола при выстреле.

Принцип работы частей винтовки

При заряжании винтовки вложенный через окно ствольной коробки патрон во время досылания его затвором вперед скользит по скосам вкладыша и попадает в патронник. Курок при досылании затвора вперед своим боевым взводом упирается в стойку снуековой пружины и задерживается, а стебель и боевая личинка, продолжая движение вперед, сжимают боевую пружину. Выбрасыватель и гильзодержатель входят в вырезы патронника, зуб выбрасывателя заскакивает за закраину гильзы. При опускании рукоятки стебля затвора по коленчатому вырезу в нижнее положение затвор плотно запирает канал ствола.
При нажатии на спусковой крючок он поворачивается на своей оси и утапливает стойку спусковой пружины, которая при этой выходит из-под боевого взвода.
Ударник под действием боевой пружины подается по каналу боевой личинки вперед, боек, пройдя сквозь отверстие в чашечке боевой личинки, ударяет по закраине гильзы. Происходит выстрел.
Во время разряжания винтовки при повороте рукоятки затвора вверх вырезы стебля скользят по соответствующим выступам курка и отжимают курок, а вместе с ним и ударник.
При отводе затвора назад выбрасыватель извлекает гильзу из патронника; натолкнувшись на отражательный выступ вкладыша, гильза выбрасывается через окно ствольной коробка. Затем боевой взвод курка, проходя над стойкой спусковой пружины, утапливает ее. После прохода боевого взвода пружина поднимается и -удерживает затвор от вьпадания.

Назначение, боевые свойства и особенности устройства малокалиберной винтовки ТОЗ-12

Малокалиберная винтовка ТОЗ-12 является улучшенным спортивным образцом винтовки ТОЗ-8. Эта винтовка
предназначена для начального обучения стрелков-спортсменов, тренировок стрелков-
разрядников и массовых соревнований в тирах и на стрельбищах.
Калибр винтовки - 5,6 мм; вес - 3,5 кг; длина ствола - 600- 640 мм; длина прицельной линии - 755-800 мм; количество нарезов - 4; усилие спуска - 0,8-0,5 кг.
Назначение и устройство ствола, ствольной коробки, спускового механизма и затвора те же, что и у винтовки ТОЗ-8. Ложа пистолетной формы с удлиненным цевьем.
Прицельные приспособления состоят из диоптрического прицела и мушки (диоптры и мушки сменные).
Диоптрический прицел состоит из угольника, колодки с переходной планкой и диоптра.
На угольнике имеются горизонтальный и вертикальный микрометрические винты поправок с головками. На головках нанесены деления. Каждое деление равно 1/13 оборота. При повороте головки на одно деление происходит щелчок и средняя точка попадания перемещается на 1 см. Для того чтобы переместить угольник по вертикали, необходимо предварительно освободить на один оборот стопорный винт. После внесения поправки угольник вновь закрепляется стопорным винтом.
К винтовке придаются сменные прямоугольная и кольцевая мушки, которые крепятся в корпусе.

### Спортивная винтовка малокалиберная стандартная СМ-2

Стандартная малокалиберная винтовка СМ-2 является одной из наиболее популярных спортивных винтовок.

Выпускается винтовка в нескольких исполнениях; массой 5 кг; массой до 3,6 кг (кадет), с предохранителем, с ложей для левши, а также в комбинации этих исполнений.

Все исполнения созданы на единой конструктивной базе и предназначены для спортивной стрельбы в упражнениях лежа, стоя, с колена в соревнованиях на дистанцию 50 м и рекомендуются женщинам и юниорам.

Для удобства заряжания в ствольной коробке имеется специальный лоток. Затвор снабжен указателем взведения ударника.

Спусковой механизм позволяет регулировать усилие спуска и ход спускового крючка без отделения винтовки от ложи.

Регулировки длины приклада и затылка приклада по вертикали в сочетании с конфигурацией ложи позволяют выбрать удобную изготовку при стрельбе.

Для стрельбы используются патроны кольцевого воспламенения калибра 5,6 мм (.22LR). Параметры канала ствола, патронника и узла запирания позволяют с успехом использовать как отечественные, так и иностранные патроны.

В комплект винтовок входит: набор мушек, набор диоптров, принадлежность для чистки и смазки, стрелковый ремень.

Технические характеристики

| Калибр, мм | 5,6 (.22LR) |
| --- | --- |
| Длина ствола, мм для исполнения "кадет" | 680 500 |
| Усилие спуска, регулируемое, кгс | 0,5...1,2 |
| Длина хода спускового крючка, регулируемая, мм для исполнения с предохранителем | 0,5...2,0 2...4 |
| Величина регулировки длины приклада, мм | 20 |
| Величина регулировки гребня приклада, мм по вертикали для исполнения с регулируемым гребнем приклада | 10,5 |
| Величина регулировки затылка приклада от нейтрального положения, мм вверх и вниз | 30 |
| Масса (без ремня), кг для исполнения "кадет" | 5 3,5 |
| Габаритные размеры, мм для исполнения "кадет" | 1118х225х80 938х225х80 |

Модификации:

| СМ-2 с регулируемым гребнем приклада | СМ-2 для левши с регулируемым гребнем приклада |
| --- | --- |
| СМ-2 Кадет |

### Спортивные крупнокалиберные винтовки Рекорд-1, Рекорд-1-308, Рекорд-2, Рекорд-2-308

Предназначены для спортивной стрельбы на дистанцию 300м в упражнениях лежа, стоя, с колена.

Произвольные винтовки "Рекорд-2" и "Рекорд-2-308" отличаются от стандартных винтовок "Рекорд-1" и "Рекорд-1-308" конструкцией ложи, наличием дополнительных регулировок, позволяющих обеспечить наибольше удобство при стрельбе после подгонки параметров винтовки под индивидуальные особенности спортсмена, и комплектацией.

Винтовки созданы на единой конструктивной базе с запиранием канала ствола поворотом продольно-скользящего затвора, имеющего три симметрично расположенных боевых упора. Спусковой механизм без разборки винтовки позволяет регулировать усилие спуска, характер спуска, предварительный и рабочий ход спускового крючка, а также положение спускового крючка относительно рукоятки ложи.

Для стрельбы из винтовок "Рекорд-1" и "Рекорд-2" применяются 7,62 мм винтовочный патрон "Экстра" (7,62x54R), а для стрельбы из винтовок "Рекорд-1-308" и "Рекорд-2-308" - патрон .308 Win (7,62х51).

Технические характеристики

|  | Рекорд-2, Рекорд-2-308 | Рекорд-1 | Рекорд-1-308 |
| --- | --- | --- | --- |
| Калибр, мм | 7,62 | 7,62 | 7,62 |
| Длина ствола, мм | 760 | 700 | 700 |
| Усилие спуска, регулируемое, кгс | 0,102...2,04 | 1,5...2,04 | 1,5...2,04 |
| Длина хода спускового крючка, регулируемая, мм | 0,2...2,0 | 0,2...2,0 | 0,2...2,0 |
| Величина регулировки длины приклада, мм | 40 | 20 | 20 |
| Величина регулировки гребня приклада, мм — по вертикали — по горизонтали | 20 6 | — — | 15 8 |
| Величина регулировки затылка приклада от нейтрального положения, мм — по вертикали — по горизонтали | 70 15 | 30 — | 30 7 |
| Масса винтовки (без ремня), кг | 8 | 5,5 | 5,5 |
| Габаритные размеры, мм | 1350х260х130 | 1350х260х130 | 1350х260х130 |

Комплектация

|  | Рекорд-2, Рекорд-2-308 | Рекорд-1 | Рекорд-1-308 |
| --- | --- | --- | --- |
| Набор мушек | + | + | + |
| Набор светофильтров | + | + | + |
| Противомиражное устройство (обтекатель) | + | + | + |
| Набор инструментов для регулировки, сборки и разборки | + | + | + |
| Набор принадлежностей для чистки и смазки | + | + | + |
| Набор сменных прокладок для регулировки гребня и затылка приклада | - | - | + |
| Подставка для стрельбы стоя (шампиньон) | + | - | - |
| Балансировочные грузы | + | - | - |
| Дополнительный крюк затылка | + | - | - |
| Уровень | + | - | - |
| Ремень стрелковый | + | + | + |
| Чехол | + | + | + |

### Спортивные крупнокалиберные стандартные винтовки Рекорд-CISM, Рекорд-308-CISM

Спортивные крупнокалиберные стандартные винтовки "Рекорд-CISM", "Рекорд-308-CISM" предназначены для спортивной стрельбы на дистанцию 300 м в мужских упражнениях лежа, стоя, с колена по программе Международного стрелкового союза CISM.

Винтовки выпускаются в нескольких исполнениях, отличающихся друг от друга комплектацией:

- с диоптрическим прицелом;

- с предохранителем, механическим прицелом и сошкой;

- с предохранителем, механическим и оптическим прицелами и сошкой;

- с предохранителем, оптическим прицелом и сошкой.

Каждое исполнение винтовок может изготавливаться в трех вариантах:

- Н - с нормальной кучностью стрельбы;

- П - с повышенной кучностью стрельбы;

- В - с высокой кучностью стрельбы.

Комплект винтовок:

- противомиражное устройство;

- регулируемый диоптр со встроенными светофильтрами *;

- набор нерегулируемых диоптров *;

- бленда *;

- набор мушек*;

- сменные корпуса мушек и база переходная для изменения высоты прицельной линии *;

- набор сменных прокладок для регулировки гребня и затылка приклада;

- два дополнительных магазина;

- вкладыш в магазин для одиночной стрельбы;

- набор инструментов для регулировки, сборки и разборки;

- набор принадлежностей для чистки и смазки;

- стрелковый ремень;

- чехол.

* - для винтовок с диоптрическим прицелом.

Технические характеристики

| Калибр, мм | 7,62 |
| --- | --- |
| Применяемый патрон | "Экстра" (7,62x54R) или .308Win(7,62x51) |
| Кучность стрельбы на дистанцию 300 м, мм, не более, для вариантов — Н — П — В | 105 95 90 |
| Длина ствола, мм | 650 |
| Усилие спуска, регулируемое, кгс | 1,5...2,04 |
| Длина хода спускового крючка, регулируемая, мм для исполнения с предохранителем | 0,2...2,0 1,5:2,5 |
| Величина регулировки длины приклада, мм | 20 |
| Величина регулировки гребня приклада, мм — по вертикали — по горизонтали | 15 8 |
| Величина регулировки затылка приклада, от нейтрального положения, мм — вверх и вниз — вправо и влево | 30 7 |
| Вместимость магазина, патронов | 10 |
| Габаритные размеры, мм | 1220x250x100 |
| Масса винтовки (без оптического прицела, сошек и принадлежностей), кг, не более |  |

### Спортивные малокалиберные винтовки Урал-5-1, Урал-6-2

Предназначена для спортивной стрельбы на дистанцию 50 м в упражнениях лежа, стоя, с колена. Произвольная винтовка "Урал-5-1" отличается от стандартной винтовки "Урал-6-2" конструкцией ложи, наличием дополнительных регулировок, позволяющих обеспечить наибольшее удобство при стрельбе после подгонки параметров винтовки под индивидуальные особенности спортсмена, и комплектацией. Каждое исполнение винтовок может изготовляться в трех вариантах:

- — Н - с нормальной кучностью;

- — П - с повышенной кучностью;

- — В - с высокой кучностью.

Винтовки созданы на единой конструктивной базе с запиранием канала ствола поворотом продольно-скользящего затвора, имеющего три симметрично расположенных боевых упора. Спусковой механизм без разборки винтовки позволяет регулировать усилие спуска, характер спуска, предварительный и рабочий ход спускового крючка, а также положение спускового крючка относительно рукоятки ложи.

Для стрельбы применяются патроны кольцевого воспламенения калибра 5,6 мм (.22LR). Параметры канала ствола, патронника и узла запирания подобраны так, что винтовки одинаково надежно работают как на отечественных, так и на иностранных патронах.

Технические характеристики

|  | Урал 5-1 | Урал 6-2 |
| --- | --- | --- |
| Калибр, мм | 5,6 (.22 LR) | 5,6 (.22 LR) |
| Кучность стрельбы, мм, не более для исполнений — Н — П — В | 13 11 9 | 13,5 11,5 9,5 |
| Длина ствола, мм | 700 | 680 |
| Усилие спуска, регулируемое, кгс | 0,102...1,53 | 0,102...1,53 |
| Длина хода спускового крючка, регулируемая, мм | 0,2...2,0 | 0,2...2,0 |
| Величина регулировки длины приклада, мм | 40 | 20 |
| Величина регулировки затылка приклада от нейтрального положения, мм — вверх и вниз — вправо и влево | 70 15 | 30 7* |
| Величина регулировки гребня приклада, мм — по вертикали — по горизонтали | 20 6 | 15* 8* |
| Масса винтовки, кг | 8 | 5,5 |
| Габаритные размеры, мм | 1265х245х130 | 1150х230х90 |

Примечание*. Для исполнения с регулируемым гребнем приклада.

Комплект винтовок

| Набор мушек | + | + |
| --- | --- | --- |
| Набор светофильтров | + | - |
| Набор инструментов для регулировки, сборки и разборки | + | + |
| Набор принадлежностей для чистки и смазки | + | + |
| Набор сменных прокладок для регулировки гребня и затылка приклада | - | + |
| Подставка для стрельбы стоя (шампиньон) | + | - |
| Балансировочные грузы | + | - |
| Дополнительный крюк затылка | + | - |
| Уровень | + | - |
| Ремень стрелковый | + | + |
| Чехол | + | + |

Модификации:

| Урал 6-2 с нерегулируемым гребнем приклада | Урал 6-2 с регулируемым гребнем приклада |
| --- | --- |

##### Похожие темы:
Спортивные малокалиберные винтовки: МЦ112-1, МЦ12, МЦ113-1
Отличная кучность винтовочных стволов, и что вы для этого сделали?
Короткоствольное оружие под патрон Флобера (калибр 4 мм)
Биографии известнейших оружейников мира ХХ века: Дегтярева, Шмайсера, Люгера и Мосина
Полуавтоматы оригинальной конструкции: «Beretta UGB25 Xcel»
Марголин – Человек и пистолет
Полезные советы для владельцев ружей. Калибры и расчеты по баллистики
Заводская инструкция по использованию пистолета Steyr LP10 (LP2) рус.
Пневматическая винтовка Feinwerkbau 700 Universal. Настройка абсорбера FWB-700